## Slide 1: Montagem e Manutenção de Computador I

## Slide 2: O QUE É DMM?
MULTÍMETRO
OU
MULTITESTE

## Slide 3: QUAL A FUNÇÃO BÁSICA DO DMM?
É um aparelho destinado a medir e avaliar grandezas elétricas:

## Slide 4: MODELOS DE DMM?

## Slide 5: MHIA-1(multímetro hipotético analógico)
1 – GALVANÔMETRO
2 – PONTEIRO DE LEITURA
3 – PARAFUSO DE AJUSTE DA POSIÇÃO INFINITO( Α) DO PONTEIRO
4 – ESCALAS DE LEITURA
5 – INDICADOR DE ISOLAÇÃO DO MULTÍMETRO
6 – AJUSTE DE ZERO OHM
7 – CHAVE SELETORA DE ESCALA DE LEITURA
8 – PONTO DE INSTALAÇÃO DA PONTA DE PROVA PRETA( –)
9 – INDICADOR DE LIMITES MÁXIMOS DE LEITURA
10 – PONTO DE INSTALAÇÃO DA PONTA DE PROVA VERMELHA(+)

## Slide 6: MHID-1(multímetro hipotético digital)
1 – DISPLAY DE CRISTAL LIQUIDO (LCD)
2 – CHAVE SELETORA DE ESCALA DE LEITURA
3 – POSIÇÃO DE TESTE DE CONTINUIDADE SONORO (BUZER)
4 – POSIÇÃO DE TESTE DE JUNÇÃO SEMICONDUTORA
5 – PONTO DE INSTALAÇÃO DA PONTA DE PROVA VERMELHA(+) PARA LEITURA DE CORRENTES NA POSIÇÃO 10A
6 – INDICADOR DE CORRENTE MÁXIMA DE LEITURA NA POSIÇÃO 10A
7 – PONTO DE INSTALAÇÃO DA PONTA DE PROVA PRETA(-)
8 – INDICADOR DE LIMITES MÁXIMOS DE LEITURA ALÉM DA POSIÇÃO 10A
9 – PONTO DE INSTALAÇÃO DA PONTA DE PROVA VERMELHA(+) PARA LEITURAS ALÉM DA POSIÇÃO 10A

## Slide 7: QUAL A FUNCÃO ACV?
É destinada para medições de tensões em circuitos de corrente alternada (AC).

## Slide 8: QUAL A FUNCÃO DCV?
É utilizada para a medição de tensões contínuas, podemos encontrar este tipo de tensões em pilhas, baterias, na saída de fontes AC/DC, e nos circuitos eletrônicos em geral.

## Slide 9: QUAL A FUNCÃO DCmA?
É utilizada para medições da corrente elétrica que percorre o circuito. Realizamos este tipo de medição em circuitos que são alimentados com tensão em corrente contínua (DC).

## Slide 10
Nunca tente medir correntes acima do indicado, posicione corretamente a chave seletora de funções para evitar danos ao multímetro

## Slide 11: COMO MONTA O DMM?
Multímetro, plugue o cabo vermelho no VmA e o cabo preto no COM.

## Slide 12: LEITURA DE RESISTÊNCIA

## Slide 13: LEITURA DE TENSÃO (VCC)

## Slide 14: LEITURA DE TENSÃO (VCA)

## Slide 15: LEITURA DE DIODO

## Slide 16: LEITURA DE CORRENTE CONTÍNUA

## Slide 17: LEITURA DE CORRENTE COM ALICATE AMPERÍMETRO

## Slide 18: PARA MEDIR A TENSÃO DA BATERIA 3V USAMOS A ESCALA ?
DCV 10

## Slide 19: CONECTOR FONTE ATX

## Slide 20: COMO TESTAR UMA FONTE ATX
CLIP comum na conexão principal (20 ou 24 pinos), encaixando um lado na entrada do cabo verde (Power_ON) e o outro em qualquer entrada de cabo preto (GND). Agora ligue a fonte na tomada (o cooler deve começar a funcionar).